Инвестиционное предложение АК «Узстройматериалы»

1. Наименование проекта – «Организация производства санитарной керамики  мощностью 510 тыс. изделий  в год» в Республике Узбекистан

2. Инициатор проекта – иностранный инвестор.

3. Информация о предприятии

Предприятие, реализующее данный проект будет определёно АК «Узстройматериалы».

4. Информация о проекте:

Участок под промышленную площадку завода предполагается на свободной территории в СИЗ «Ангрен» или СИЗ «Джизак». Требуемый земельный участок для промышленной площадки – 10,0-15,0 Га

4.1. Маркетинг:

Предлагаемая к производству продукция – санитарно-керамические изделия с годовым объемом производства 510 тыс.шт. Проектом предполагается основную часть выпускаемой продукции реализовать на внутреннем рынке - 55 % от общего производства.

В Центрально-азиатском регионе практически нет других производственных мощностей по выпуску подобной продукции, что открывает для Узбекистана перспективы ее потенциального сбыта в этом регионе.

На сегодня имеется большой неудовлетворённый спрос внутреннего рынка в санитарно-технической керамике.

По данным статистики ежегодно в республику по импорту завозится более 400,0 тыс.изделий санитарно-технической керамики на сумму более 5,4 млн.долл.

Ежегодная потребность республики в санитарной керамике составляет не менее 350,0 - 400 тыс. штук изделий (унитазы, умывальники, биде и другие), которая имеет тенденцию постоянного роста.

На рынке стройматериалов стоимость санитарной керамики, в зависимости от качества и дизайна составляет: унитаз в комплекте от 80 до 1000 долл.США, умывальник со стойкой от  60 до 600 долл.США. Цена на рынке зависит от производителя, а также в качества продукции.

Имеющиеся мощности в республике: ООО «Grand Art Ceramic» (75,0 тыс.изделий), ООО «Konvektor» (100,0 тыс. изделий, пуск с III квартала т.г.) не обеспечивают потребность республики.

В настоящее время ведётся реализация проекта СП ООО «Great Wall Ceramics» в СИЗ «Ангрен» мощностью 200,0 тыс.изделий в год.

4.2. Производство:

Обеспеченность проекта сырьевыми ресурсами:

На территории республики имеются все основные виды сырья, используемые в технологии производства санитарной керамики – каолин, кварцевый песок, полевой шпат, доломит и другие за исключением  циркония.

Глины каолиновые вторичные представляют собой пестро цветную каолиновую глину, жирную с редкими включениями зерен кварца. По данным детальной  разведки запасы каолиновых глин составляют  390 млн. тонн. Апартакский карьер расположен в 5км к западу от действующего Ангренского каолиноугольного разреза и в 3,7 км к северу от станции Ангрен. Годовая добыча  каолиновых глин 0,3 –0,5 млн. тонн. Удельный вес глин  1,9 – 2 т/куб.м

Полевой шпатовый концентрат  Лянгарского месторождения – продукт дробления и обогащения Лянгарского месторождения гранитов и габбро. Сумма оксидов щелочных металлов составляет 7,8-8,5 %.

Джеройское месторождение кварцевого песка расположено  в Тамдынском районе Навоийской области, в 14 км южнее райцентра Тамдымбулак,  60км  к северо-востоку от г.Зарафшана с которым связаны автомагистрали. Ближайшая железнодорожная станция  - Янги Зарафшан.

Кварцевые пески Джеройского месторождения соответствует стандартам, легко обогащаются. В настоящее время не разрабатывается.

Технологический процесс производства изделий сантехкерамики состоит из  подготовки массы, подготовки глазури, литья, сушки, глазурования, обжига.

Схема технологического процесса производства санитарной керамики

Количество необходимого персонала 100 человека, в том числе АУП-15, ИТР-20 и 65 рабочих.

4.3. Строительство, реконструкция или модернизация:

направление инвестиций - новое строительство;

требования к обеспечению объекта производственной инфраструктурой:

    - необходимость в железнодорожной ветке;

    - водоснабжение – 3,5 тыс.куб.м./год;

    - электроснабжение – 2,7 млн. кВт./ год;

    - газоснабжение – 1,3 млн.куб./год.

4.4. Финансирование:

Ориентировочная стоимость технологической линии по производству санитарной керамики  зависит от производителя оборудования и колеблется в пределах  от 5  до 15 млн.долл.США.

Источники финансирования проекта - прямые иностранные инвестиции.

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:

ожидаемая годовая выручка – 20,4 млн. долл.США;

объем экспорта  - 55%.

6. Состояние разработки и экспертизы документации по проекту.

ПСД будет разрабатываться после определения поставщика оборудования и разработки ТЭО.

ПАСПОРТ

инвестиционного предложения по проекту

«Строительство нового завода по производству

санитарной керамики  мощностью 510 тыс.ед в год »

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Параметры проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая стоимость проекта, в т. ч.: | тыс. долл. | 17699,6 |  |
| 1.1. | в национальной валюте | млн. сум. |  |  |
| 1.2. | в иностранной валюте | тыс. долл. | 17699,6 |  |
| 2. | Затраты в иностранной валюте, всего | млн. долл. | 17,6 |  |
| 2.1. | в т. ч. для приобретения оборудования | тыс. долл. | 8488,7 |  |
| 2.2. | на строительно-монтажные работы | тыс. долл. | 4025,0 |  |
| 3. | Затраты в национальной валюте, всего | млн. сум. | -- |  |
| 3.1. | в т. ч. для приобретения оборудования | млн. сум. | -- |  |
| 3.2. | на строительно-монтажные работы | млн. сум. | -- |  |
| 4. | Источники финансирования: |  |  |  |
| 4.1. | бюджетные средства | млн. сум. | - |  |
| 4.2. | иностранные кредиты, всего | тыс. долл. | - |  |
| - | в т. ч. под гарантию Правительства | тыс. долл. | - |  |
| 4.3. | прямые иностранные инвестиции, всего | тыс. долл. | 17699,6 |  |
| - | в т. ч. вклад в уставной фонд | тыс. долл. | - |  |
| 4.4. | собственные средства | млн. сум. | - |  |
| 4.5. | кредиты коммерческих банков | млн. сум. | - |  |
| 4.6. | другие источники (указать) | млн. сум. | - |  |
| 5. | Предполагаемое количество занятых, | чел. | 100 |  |
| 5.1. | в т. ч. вновь создаваемых рабочих мест | чел. | 100 |  |
| 6. | Продолжительность строительства, всего | мес. | 31 |  |
| 6.1. | ориентировочная дата начала работ | мес., год | 2014 |  |
| 6.2. | ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию | мес., год | 2016 |  |
| 7. | Срок окупаемости проекта, всего | лет | 3,5 |  |
| 8. | Ежегодный объем выпускаемой продукции, услуг в натуральном выражении | в соотв. ед. | 510 тыс.изд в год |  |
| 8.1. | в т. ч. на экспорт | в соотв.ед. | 229,5 тыс.изд в год |  |
| 9. | Ежегодный объем выручки от реализации продукции, услуг | млн. долл. | 20,4 |  |
| - | в т. ч. на экспорт | млн. долл. | 10,2 |  |
| 10. | Предполагаемые рынки сбыта продукции: |  | Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан Россия |  |
| 10.1. | доля внутреннего рынка | % | 50 |  |
| 10.2. | доля внешнего рынка | % | 50 |  |

# Text boxes

Обжиг

Сортировка, шлифовка, полировка

Склад готовой продукции

Обдувка

Глазурование

Подвяливание, сушка

Гипсовые формы

Пластическая формовка

Формовка литьём

Разработка сырьевых материалов

Масса в тестообразном состоянии

Масса в виде готового шликера для литья

Глазурь

Склад сырья

Ангобирование